7 класс (технология).

Занятие 2-3

«Физико-механические свойства древесины».

Цель:  Ознакомить учащихся с основными физико-механическими свойствами древесины. Научить способам определения свойств древесины.

Задачи: Научить определять свойства древесины; развить понятие о физико-механических свойствах древесины; воспитание бережного отношения к природе.

Оборудование: компьютерный класс, столярная мастерская, на каждого ученика столярный верстак; весы.

Материалы: На каждого по 3 образца древесины;

Дидактический материал: коллекция древесных материалов;

Ход урока.

1. Организационный момент.

2. Повторение прошедшего материала.

Назовите породы древесины.

Какие твердые и мягкие породы древесины вы знаете?

Какие пороки древесины вы знаете?

3. Усвоение новых знаний.

Физические свойства древесины- отличительные стороны материалов, которые проявляются при взаимодействии их с окружающей средой

Цвет - Способность материалов вызывать определенные зрительные ощущении.

Запах – Свойство древесины действовать на обоняние.

Влажность - Содержание влаги и массе древесины (измеряется в кг/м , %).

Плотность - Количество массы материала в единице объема (измеряется в кг/м'. г/см').

Механические свойства древесины- воздействие на древесину внешних сил.

Твердость -  Способность материалов сопротивляться проникновению других, более твердых тел.

Прочность -  Способность материалов выдерживать нагрузки без разрушения.

Упругость -  Способность материалов восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешних сил.

Влажность и сушка древесины.

Виды древесины по влажности:

Мокрая, выше 100%; Свежесрубленная, 50…100%; Воздушно-сухая, 15…20%; Комнатно- сухая, 8…12%; Абсолютно сухая, около 0%.

Виды сушки древесины.

- Естественная (атмосферная).

- Искусственная (камерная).

Сушка пиломатериалов в штабелях.

Покороблённость досок.

Покоробленность досок: ; а — продольная выпукло-вогнутая по пласти; б — продольная волнистая по пласти; в — продольная выпукло-вогнутая по кромке; г — поперечная выпукло-вогнутая; д — крыловатая; α1… α6 — величина покоробленности в мм

Физкультминутка.

На поляне сейчас мы превратились все в цветы. Ну-ка дружненько все встали. К солнцу листики подтянули (все поднимают руки вверх). И немного покачали, с ветром в поле поиграли (дети качают и трясут руками).

Охрана труда при работе.

- работать с весами соблюдай осторожно с противовесом.

- при окунание древесины в ёмкость водой, будьте внимательны.

4. Практическая работа.

Определение плотности древесины по объему и весу образца

Пронумеруйте выданные учителем образцы древесины и вычислите их объемы в м ³, умножив их длину на ширину и высоту в м. Данные запишите в тетрадь.

2. Взвесьте образцы и запишите их массы в кг.

3. Определите по формуле плотность древесины для каждого образца в кг/м ³.

Ρ = m / v (кг/м³).

Определение влажности образцов древесины

1. Взвесьте сухие 3 — 4 образца древесины разных пород. Пронумеруйте их. Результаты запишите в таблицу.

2. Окупите их в воду и выдержите 5. ..10 минут.

3. Выньте и вытрите образцы сухой тряпкой Опять взвесьте. Результаты запишите в таблицу.

4   Вычислите их влажность по формуле.

5.Текущий инструктаж.

Напоминается требования охраны труда при работе.

6. Заключительная часть.

Обобщение знаний.

- Какими физико-механическими свойствами обладает древесина?

(физическими и механическими).

2.С какими физическими свойствами вы познакомились?

(цвет, запах, влажность, плотность).

3.С какими механическими свойствами вы познакомились?

(прочность, твёрдость, упругость).

4.Какие виды сушки древесины вы знаете?

(естественная и искусственная).

5.Какую покороблённость досок вы знаете?

(продольная выпукло-вогнутая по пласти, продольная волнистая по пласти, продольная выпукло-вогнутая по кромке, поперечная выпукло-вогнутая, крыловатая).

Анализ допущенных отклонений, контроль качества изделия.